## Slide 1
智能救援机器人
2023 Rescue Robot
——救援先驱者
作者：韩家旺

## Slide 2
1
机器人简介
2
应用场景
3
工作原理
4
创新点
目 录

## Slide 3
先驱者
01
小车简介

## Slide 4: ESP32单片机
ESP32优点
相对stm32，价格实惠。
内置WiFi和蓝牙、双核 CPU、高级外设接口、ESP32支持外部存储器。

## Slide 5: TT马达
TT马达优势
响应迅速
转速稳定

## Slide 6: 超声波模块
超声波模块特点
结构简单，成本较低
工作能力强，对雨雪等恶劣天气，仍有较强的穿透能力
对光照和色彩不敏感，抗干扰能力强

## Slide 7: 5.8G图传摄像头
图传摄像头特点
采用模拟信号接收方式，延迟低
图传拥有多个频段，便于接收设备接收模拟信号
信号穿透能力强，可适应复杂环境

## Slide 8
先驱者
02
应用场景

## Slide 9: 适用于各种紧急救援场景
自然灾害
事故现场
物资运输
该机器人凭借其较小的身体可以穿越狭小的缝隙。可以实时感知和回传灾后环境影像，帮助发现被困者的位置，并提供相关信息给救援人员。
四个麦克纳姆轮，可以轻松翻越崎岖不平的道路，通过5.8G图传摄像机、传感器等设备。
在灾害发生后，物资的运输和分发也是至关重要的任务。智能机器人可以通过自动导航和载货功能，快速将一些救急药品与轻便物资送达到被困者手中。

## Slide 10: 灾害场景图片

## Slide 11: 救援场景功能举例
01
03
02
04
05
在危险和复杂环境中进行探索侦查并提供救援
穿越复杂的地形和道路，完成物资的准确投递
可以穿越复杂的地形和道路
提高救援效率，保障人民生命财产安全
最大程度上缓解救灾人员的压力
Notes: 20XX

## Slide 12: 救援机器人和设备配合
麦克纳姆轮，可以轻松翻越崎岖不平的道路
5.8G图传摄像机，对现场情况进行监测
传感器设备，实时感知和回传灾后环境影像
各设备相互配合，发现被困者位置，提供信息给救援人员
01
02
03
04

## Slide 13
先驱者
03
工作原理

## Slide 14: 全向移动
前后移动
当四个轮子都向前转的时候，AB轮可以相互抵消轴向速度，只剩下向前的速度，这样底盘就是向前直行、不会跑偏，后退同理

## Slide 15: 全向移动
相反，如果A轮反转，B轮正转，就会向左平移
如果当A轮正转、B轮反转的时候，向前向后的速度会抵消，仅剩下向右的速度，那么底盘就会向右平移
左
右
平
移

## Slide 16: 全向移动
底盘左侧轮子正转、右侧轮子反转，就可以实现向右旋转；反之，底盘就会向左旋转了
左右旋转

## Slide 17: 超声波避障
小车前进过程中只检测前方距离障碍的距离，当检测到小车前方距离障碍达到设置距离后 ，控制小车右转，直到前方无障碍物，继续前进
工作情况

## Slide 18: 双路红外循迹
左右循迹模块都照射到白色上——红外返回——都输出低电平——指示灯亮——直走
左循迹模块照射到黑色跑道上——左边红外被吸收不返回——左边输出高电平——指示灯灭——需要左转
右循迹模块照射到黑色跑道上——右边红外被吸收不返回——右边输出高电平——指示灯灭——需要右转
循迹模块安装模式

## Slide 19: 实时观测
图传频段表
在图传中设置好发射的频段，接收设备设置相同的频段，即可完成实时观测；可同时被多台设备接收

## Slide 20
先驱者
04
创新点

## Slide 21: 关键技术
主控制器
ESP32单片机开发
电路设计
控制器
循迹电路
避障电路
配件
麦克纳姆轮的应用与实现
5.8G图传摄像机实时观测
程序设计
红外传感
超声波避障

## Slide 22: 创新点
01
内置 WiFi 和蓝牙、双核 CPU、高级外设接口， 并支持外部存储器，实现多种传感器的数据采集和处理。
基于 ESP32 开发
02
其身体小巧，可全方位转向，轻松翻越崎岖不平的路面，可通过狭小的空间地带完成搜救任务。
全向移动
03
采用 5.8G 图传摄影机作为图像传感器，将光源信号转换为电源信号实现高清图传实时来观测救援现状。
图传实时观测
04
通过MicroPython开发环境，深度学习算法，开发系统初始化、红外传感、超声波避障等程序。
避障、循迹功能

## Slide 23: 总结
本项目研发了一款全向移动智能救援机器人， 此机器人主要由 ESP32 单片机、麦克纳姆轮、5.8G 图传摄像机和软件系统三部分组成，能够在人员搜 救、危险环境监测、简易物资运输方面能够提供一 些救援帮助。

## Slide 24
感谢观看 THANGKS!
2023Rescue Robot
救援先驱者
作者：韩家旺